Предисловие. Что такое «электронное оружие» в контексте сдачи норм ГТО

Указ Президента от 24.03.2014 г. № 172 "О всероссийском физкультурно-спортивном

комплексе ГТО" предписывает сдачу нормы ГТО по стрельбе по бумажной мишени №8 из

пневматический винтовки или из электронного оружия.

Что такое электронное оружие для сдачи норм ГТО? Это электронный макет пневматической винтовки, имитирующий  процесс выстрела настолько реалистично, чтобы стрелок при стрельбе из пневматической винтовки и из электронной винтовки показывал сходные результаты.

Для этого электронная винтовка по форме, весу, балансировке и, что самое главное, работе ударно-спускового механизма должна быть идентична пневматической винтовке. В идеале она должна быть сделана на базе разрешенной для сдачи норм ГТО

пневматической винтовки*(см сноску ниже).

Кроме того, упомянутая мишень №8 должна уметь фиксировать точки попадания в нее

электронных пуль, выпущенных из электронной винтовки. Это решается двумя

способами: добавлением к обычной бумажной мишени электронного блока, cчитывающего с мишени электронные пробоины, или использованием проектора и экрана, на который выводится изображение мишени и оптического датчика, считывающего попадания с изображения мишени.

Связь между мишенью и электронной винтовкой осуществляется через компьютер.

Таким образом правильнее говорить не об электронном оружии, а об электронном тире – т.е.  о системе, включающей снабженной электроникой макет винтовки, мишень, способную реагировать на электронный выстрел, и компьютер.  А коль скоро появляется компьютер, то кроме связи винтовка-мишень, этот компьютер можно нагрузить еще одной важной функцией - протоколированием результатов стрельб.

Для чего наряду с обычными пневматическими винтовками предусмотрена возможность использования электронных? Для этого есть несколько причин:

1. Безопасность. Стрельба реальными пульками всегда чревата несчастными случаями, особенно среди детей и подростков, у которых приемы безопасного обращения с оружием еще на стали автоматическими

2. Хотя пневматическая винтовка дешевле электронной, ее использование требует выделения специального помещения, оборудованного пулеуловителями, исключающими возможность рикошета. В сумме со стоимостью пневматического оружия такой тир по цене становится сопоставим с электронным тиром.

3. Затраты на эксплуатацию пневматического оружия на порядок выше затрат на эксплуатацию электронного оружия как в смысле денег, так и времени. Они складывается из:

- регулярные закупки пулек и мишеней

- регулярный уход за оружием (чистка, смазка и пристрелка)

- замена изнашивающихся деталей и исправление поломок, которые неизбежны на всех механических устройствах, имеющих движущиеся части, подверженные различным силам, которые в пневматике значительны.

4. Т.к. пробоины на бумажной мишени получаются неправильной формы и не имеют четких границ, подсчет выбитых очков трудоемок и неоднозначен, что часто создает конфликтные ситуации, которые усугубляются тем, что по результатам стрельбы должен быть выдан официальный документ. Электронный тир автоматически, мгновенно и совершенно объективно выдает результат, исключая споры.

5. Электронный тир может осуществлять запись и хранение результатов автоматически

6. Перезарядка пневматической винтовки требует значительных физических усилий, что вызывает трудности у многих стрелков.

7. Из-за необходимости перезарядки оружия, замены мишеней, сложности и неоднозначности определения результата, а также записи этого результата вручную, пропускная способность пневматического тира гораздо ниже, чем электронного.

8. Регламент выполнения стрелкового упражнения предусматривает 3 пристрелочных выстрела и 5 зачетных. Однако пневматическая винтовка не имеет способов быстрой корректировки прицельных приспособлений по результатам пристрелочных выстрелов, и потому корректировка прицела имеющимися механическими приспособлениями в условиях сдачи норм совершенно нереальна. На электронном тире это может производиться мгновенно и автоматически. Кроме того, все образцы разрешенных для сдачи норм ГТО пневматических винтовок имеют нерегулируемый и индивидуальный разброс попаданий, к тому же сильно зависящий от качества пулек, и на дистанции 10 метров могущий достигать размеров половины мишени, что закладывает высокую вероятность обжалования результатов тестирования.

9. Из-за невозможности быстро корректировать прицельные приспособления разработчики ГТО предлагают оценивать результат не по количеству очков, а по кучности. Вычисление кучности для пяти пробоин - не самая простая процедура. На электронном тире она может быть подсчитана автоматически и с высокой точностью.

Сегодня на российском рынке присутствуют несколько производителей электронных тиров, использующие различные технологии. С точки зрения пользователя эти тиры  предлагают примерно одинаковую функциональность, но аппаратная и программная реализация у них может сильно отличаться. Разобраться в отличиях может только узкий специалист, хорошо изучивший рынок и разбирающийся в аспектах технической реализации электронных тиров. Таких экспертов найти нелегко, особенно за пределами столицы.

Написать грамотное техническое задание (ТЗ) на разработку лазерного тира - дело

трудное даже для эксперта, а потому недешевое.

Но написать ТЗ на закупку электронного тира может любой заказчик. Единственно,

что для этого надо - это понять, для чего нужен тир, где он будет установлен и как будет использоваться. И тогда нужный ему тир заказчик сможет описать не в терминах "тип матрицы сенсора" или "длина фокуса объектива", непонятно какое отношение имеющих к тому, что он собирается делать, а в понятных потребительских свойствах тира, таких как количество стрелковых мест, точность отображения попадания, реалистичность оружия и т.п. При этом его не должно интересовать, какую матрицу и фокус использует тир, если использует вообще, коль скоро тир выполняет затребованные функции.

Например, вместо того, чтобы детально перечислять параметры компьютера,

достаточно указать, что время реакции системы на выстрел (т.е. промежуток времени

между спуском курка и отображением пробоины на мишени) должно быть не более,

скажем,1 сек. И это ответственность поставщика поставить компьютер, на

котором программа тира будет работать с такой скоростью. Тем более, что высокая

скорость компьютера не гарантирует быстроту работы программы, если программа

плохо написана. И наоборот, хорошо написанная программа позволит использовать ее

на недорогом, или даже на устаревшем компьютере, который может иметься в

бюджетном учреждении, и может в целях экономии быть использован для тира, вместо

того, чтобы тратить ограниченные фонды на приобретение нового.

Описав предмет закупки в таких терминах, пользователь будет знать, как проверить

закупленное оборудование на соответствие его ТЗ, и это гарантирует, что он

получит то, что он хочет. Если же заказчик не в состоянии написать ТЗ в таких терминах, значит он не совсем представляет, зачем ему электронный тир, и значит скорее всего не будет использовать его по назначению.

Такой подход автоматически решает другую задачу - обоснование необходимости

закупки. Иначе в случае проверки заказчику трудно объяснить, зачем он записал в

техзадании 4-ядерный процессор и переплатил за него, в то время как для

нормальной работы тира и одноядерного более чем достаточно. Что поможет избежать критических статей в прессе, как например http://47news.ru/articles/72068/

Фраза "разработка технического задания" пугает заказчиков, и многие пытаются

"срезать угол", найдя в Яндексе какой-нибудь электронный тир, скачав с сайта

производителя его спецификацию, и озаглавив ее "Техническое Задание", приобщить к

документации на закупку.

Это имеет следующие негативные последствия:

- спецификация описывает в деталях реализацию тира одного конкретного

производителя, что исключает из конкуренции прочих производителей, нарушая  ст. 8 и 33  ФЗ-44

- спецификация чаще всего описывает какой-то стандартный универсальный

комплект, необязательно точно соответствующий потребностям потребителя. Как и все

универсальное, такой комплект имеет много излишеств, отражающихся на цене, что

нарушает пункт 2 статьи 19 ФЗ-44.

В настоящее время на рынке присутствуют два типа электронных тиров, пригодных для сдачи нормативов ГТО по стрельбе:

- Тир, использующий стандартную бумажную мишень № 8 в сочетании с датчиком считывания попаданий. Тир может поддерживать одновременную работу нескольких таких мишеней

- Тир, в котором одна или несколько мишеней № 8 рисуются на одном экране при помощи видеопроектора, и попадания считываются со всех мишеней одним датчиком. Такие тиры, использующие видеопроектор для изображения мишеней, называют мультимедийными.

Оба тира допускают стрельбу несколькими стрелками одновременно.

Однако каждый тип имеет свои достоинства и недостатки:

- Тир первого типа не использует проектор и экран, поэтому его начальная стоимость ниже.

- Кроме того, лампа проектора является дорогостоющим расходным материалом, требующим замены. Цена лампы составляет примерно половину стоимости проектора.

-  Использование проектора предполагает затемнение помещения, где используется такой тир.

- Тиры с бумажными мишенями более точно отображают местоположение пробоины, и эта точность не зависит от количества мишеней (т.е. стрелковых мест), т.к. каждая бумажная мишень имеет свой собственный видеодатчик. Т.к. мультимедийный тир имеет один видеодатчик, обслуживающий все мишени, то точность отображения попаданий падает с увеличением размера экрана, который увеличивается с увеличением количества мишеней, выводимых на экран (т.е. количества стрелковых мест), и как правило, становится неудовлетворительной при количестве мишеней более двух-трех.

- Стрельба по реальной бумажной мишени значительно ближе к реальности, чем стрельба по мишени, воспроизведенной на экране при помощи проектора.

- На мультимедийном тире все мишени расположены в ряд на одном экране, шириной около 2 метров и с дистанции 10 м не всегда ясно, кто в которую мишень должен стрелять, что увеличивает вероятность того, что кто-то из стрелков выстрелит не по своей мишени и тем самым испортит результат не только свой, но и всей группы стрелков. Бумажные же мишени позволяют расположить их на любом расстоянии друг от друга, ограничением является только ширина помещения.

По этим причинам мы попробовали набросать  примерные ТЗ для этих двух типов электронного тира для  выполнения  норм ГТО по стрельбе в терминах,  понятных не только поставщику, но и заказчику, делая упор на потребительских свойства тира, а не на технические детали реализации этих свойств, тем самым допуская к участию в поставках максимальное количество производителей требуемой заказчику продукции, а самому заказчику существенно расширить выбор.

---------------------------------------------------------

*       В указе Президента не указано, что электронное оружие должно быть сделано только на основе пневматических винтовок.

С другой стороны, нормы ГТО (готов к труду и обороне) предполагают связь с допризывной подготовкой молодежи и элементами начальной военной подготовки (НВП) в школьном курсе ОБЖ.

Допризывная подготовка, помимо прочего, предполагает обучение навыкам безопасного обращения с оружием с тем, чтобы призывник, получив доступ к боевому автомату Калашникова (АК), не подвергал опасности себя и окружающих.

Навыки безопасного обращения с АК, кроме общих, таких как не направлять оружие никуда, кроме как на мишень, не держать палец на спусковом крючке и т.п., включают определенные в Наставлении по стрелковому делу специфические действия, выполняемые по командам «Прекратить огонь», «Разряжай» и «Оружие к осмотру», которые включают операции с предохранителем, затвором и магазином, отсутствующими на пневматике, могут быть отработаны только на массо-габаритном макете АК (ММГ АК).

Эти навыки логичны и понятны, но они работают только если они доведены до автоматизма, что достигается только длительным общением с оружием, и подготовка к сдачам норм ГТО должна стать частью такого общения.

В связи с этим мы считаем целесообразным производить как подготовку к сдаче норм ГТО по стрельбе, так и собственно сдачу норм, из ММГ АК, оснащенных соответствующей электроникой, тем более, что многие школы уже имеют ММГ АК для занятий на уроках ОБЖ/НВП.

Соответственно, при сдаче норм должны проверяться не только отметины на мишенях, но и навыки безопасного обращения с АК.